岳云环评〔2022〕3号

关于信泽瑞（岳阳）新材料有限公司新材料生产线项目（年产分散剂1.5万吨、抗氧剂1万吨、专用合成材料1万吨、添加剂0.5万吨、稳定剂0.5万吨）环境影响报告表的批复

信泽瑞（岳阳）新材料有限公司：

你公司《关于申请信泽瑞（岳阳）新材料有限公司新材料生产线项目（年产分散剂1.5万吨、抗氧剂1万吨、专用合成材料1万吨、添加剂0.5万吨、稳定剂0.5万吨)环境影响报告表的批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、信泽瑞（岳阳）新材料有限公司新材料生产线项目（年产分散剂1.5万吨、抗氧剂1万吨、专用合成材料1万吨、添加剂0.5万吨、稳定剂0.5万吨)位于湖南省岳阳市云溪区云溪街道岳化大道(原岳化锦纶厂五区)。项目总投资785.97万元，环保投资为1.5万元，占总投资的0.19%。项目租赁岳阳华阳工程有限公司原机加工房（已搬空闲置），于厂房内新建一条新材料生产线，并改造完善一般工业固废暂存间，其余主体、储运、公用、环保等工程依托现有。项目主要以硬脂酸钙粉、脱盐水、乳化剂、辅料、抗氧剂A、抗氧剂B、抗氧剂C、SBS、SSBR、SEBS等为原辅料，通过物理混合的方式，年产分散剂1.5万吨、抗氧剂1万吨、专用合成材料1万吨、添加剂0.5万吨、稳定剂0.5万吨。

根据湖南创佳环保有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、硬化道路、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘污染；采用低噪声施工设备、避开夜间施工、合理布局等措施控制声环境影响；建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、安全处置；施工期各类废水应收尽收、合理处置；落实好施工期的各项环境保护工作，尽量缩短施工期。

2.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为投料、搅拌、灌装挥发废气和投料粉尘，通过密闭设备生产、全封闭负压投料等措施有效减少挥发逸散，确保无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织限值。

3.加强废水污染防治工作。项目运营期产生废水主要为生活污水、设备清洗水等。设备清洗水按要求分类存储后，全部回用于生产不外排；生活污水经化粪池预处理后通过管网排入巴陵石化公司生化污水处理场深度处理，达标排放。项目废水排放执行巴陵石化公司生化污水处理场接纳标准。

4.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废原料包装袋及包装桶。废原料包装袋及包装桶按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）安全贮存、妥善处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运、合理处置。

5.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等；严格按照国家相关规范要求，对设备及防渗构建物等采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点区域的防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7.加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9.本项目污染物排放总量控制指标：VOCs 0.06t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南创佳环保有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年4月25日