岳云环评〔2022〕5号

关于岳阳城康精神病医院项目（100张床位）环境影响报告表的批复

岳阳城康精神病医院有限公司：

你公司《关于申请对岳阳城康精神病医院项目环境影响报告表进行批复的函》收悉。经研究，批复如下:

一、岳阳城康精神病医院项目（100张床位）位于岳阳市云溪区路口镇原牌楼村小学。项目占地6000m2，总投资300万元，环保投资17.5万元，占总投资的5.83%。项目主要建设内容为：租用云溪区路口镇原牌楼村小学场地及建筑物进行整体改造，改造后布设一病区一栋（用于门诊、精神科、医生办公室、病房等）、二病区一栋（用于处置室、化验室、药房、病房等），并配套设置相应辅助、公用及环保工程。项目主要原辅料为：一次性医用手套、一次性注射器、一次性输液器、一次性采血器、一次性连接导管、医用棉签、医用绷带、无水乙醇、络合碘、氧气、生理盐水、双氧水、稀释液、盐酸等。本项目设住院床位100张，单日最大接可纳病人数量为80人，开设的主要诊疗科目为精神科，不进行手术服务，仅进行常规的心理咨询、检查、住院治疗活动；不接收重症病人，不设置传染科、放射科、太平间等。

根据湖南九湘环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、硬化道路、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘污染；采用低噪声施工设备、避开夜间施工、合理布局等措施控制声环境影响；建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、合理处置；施工期各类废水应收尽收、合理处置；落实好施工期的各项环境保护工作，尽量缩短施工期。

2.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为备用柴油发电机废气、污水处理站运行臭气及食堂油烟等。食堂油烟经油烟净化器系统处理后，通过楼顶达标排放；备用柴油发电机废气通过选用合格油品、控制燃烧状况、配套专用排烟管道等措施，污水处理站运行臭气通过强化密闭、加强管理等措施，有效减少挥发逸散。项目运营期污水处理站臭气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准，备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准；食食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准。

3.加强废水污染防治工作。项目运营期产生废水主要为医疗废水、生活污水、洗衣房废水等。医疗废水和洗衣房废水经各自所在楼栋的化粪池预处理后，与经隔油池+化粪池预处理后的食堂废水一并排入自设的污水处理系统，经“过滤池+二氧化氯消毒”工艺预处理后，在市政污水管网接通前，通过槽车运送至岳阳华浩水处理有限公司深度处理，达标排放；在市政污水管理接通后，排入污水管网接入的污水处理厂深度处理，达标排放。项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准以及拟委托处理的污水处理厂的接纳限值要求。

4.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、检验废液、污水处理站污泥、废包装材料等。医疗废物、检验废液、污水处理站污泥属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；废包装材料按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）安全贮存、妥善处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运、合理处置。

5.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备及防渗构建物等采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点区域的防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7.加强营运期风险防范。严格按要求落实好报告表及环境风险影响专项评价中提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南九湘环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年7月15日